Kalisz, dnia 20 czerwca 2014 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawę i uruchomienie diatermii chirurgicznej”

nr sprawy: 118/14

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

# Pytanie nr 1, Diatermia chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Aparat chirurgiczny w pełni sterowany mikroprocesorem |
|  | Pamięć ostatnich stosowanych parametrów pracy |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji pracy urządzenia |
|  | Specjalny układ elektroniczny kontrolujący przyleganie i odpowiednie ułożenie elektrody biernej. Lampka wskaźnika obwodu otwartego (OC). |
|  | Aktywacja urządzenia za pomocą przycisku umieszczonego na uchwycie |
|  | Sterowanie zmianą ustawionych trybów pracy urządzenia z poziomu panelu przedniego lub przy użyciu przycisków znajdujących się na uchwycie roboczym |
|  | Tryby pracy: cięcie czyste, cięcie z hemostazą, koagulacja bipolarna, koagulacja miękka, koagulacja forsowna |
|  | Możliwość współpracy z akcesoriami: elektrody monopolarne, elektrody bipolarne, elektrody neutralne, elektrody artroskopowe, elektrody endoskopowe, elektrody laparoskopowe |
|  | Maksymalna moc wyjściowa cięcie czyste: min. 160W-250 Ω |
|  | Maksymalna moc wyjściowa cięcie z hemostazą min. 120W-200 Ω |
|  | Maksymalna moc wyjściowa tryb koagulacja forsowna min. 100 W-150 Ω |
|  | Maksymalna moc wyjściowa tryb koagulacja miękka min. 80 W-100 Ω |
|  | Maksymalna moc wyjściowa tryb koagulacja bipolarna min. 60 W-100 Ω |
|  | Częstotliwość 600 kHz |
|  | Maksymalny pobór mocy 350 VA |
|  | Waga maks 5 kg |
|  | Wymiary 254x104x288 mm (+/- 10mm) |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 2,

Czy Zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną o mocy:

- 100W dla monopolarnego cięcia

- 100W dla monopolarnej koagulacji

- 100W dla koagulacji bipolarnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ Z DNIA 18.06.2014 r.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają odpowiedzi na pytanie nr 5,6 i 8 z dnia 18.06.2014r. Pytania wraz z odpowiedziami brzmią:

# Pytanie nr 5,

Dotyczy Parametry punkt 13

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wartość cięcia monopolarnego 250 W?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 6,

Dotyczy Parametry punkt 14

Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą wyjściową dla koagulacji monopolarnej 150W?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 8,

Dotyczy Parametry punkt 15

Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą wyjściową dla koagulacji bipolarnej 100W?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje również, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 26 czerwca  2014 r.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia  26 czerwca  2014 r.