Kalisz, dnia 23 maja 2012 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych do budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”

nr sprawy: 119/12

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1

Jaka  platforma jest do demontażu? schodowa czy pionowa? Proszę o podanie producenta oraz typu dla ułatwienia wyliczenia kosztów.

Odpowiedź: Platforma pionowa, KALEA AB, model B-180, wys. podnoszenia 1,40 m

Pytanie Nr 2

Platforma ma być bez szybu czy obudowana?

Odpowiedź: Platforma wolnostojąca bez szybu.

Pytanie Nr 3

Platforma ma posiadać drzwi czy barierki?

Odpowiedź: Platforma ma posiadać drzwi.

Pytanie Nr 4

Jak daleko należy ciągnąć linię zasilającą do platformy?

Odpowiedź: Długość kabla zasilającego od rozdzielni znajdującej się w pomieszczeniu portierni budynku głównego szpitala, do miejsca lokalizacji platformy : 
ok.35 mb.

Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej instalacji zasilającej dźwig wykonanej kablem YDYżo 5x2,5  pod warunkiem, że zapewni ona wymagania energetyczne nowo zamontowanej platformy (badania pomiaru oporności izolacji wykonane wg harmonogramu pomiarów elektrycznych szpitala).

## Pytanie Nr 5

W związku z głębszą analizą opisu urządzenia jaki został zamieszczony w SIWZ przetargu proszę o akceptację innego materiału służącego do wykonania podłogi platformy, prośbę swoją motywuję długoletnim doświadczeniem w produkcji urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych  i informuję, że podłoga wykonana z aluminium ryflowanego nie spełnia wymagań, które stawia  przy odbiorze takich urządzeń - Urząd Dozoru Technicznego.

Nasze urządzenia posiadają podłogi wykonane z wykładzin antypoślizgowych, które są honorowane przez UDT i taki właśnie materiał polecamy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis urządzenia dotyczący 
”podłogi: aluminium ryflowane”   na :

„podłogi wykonane z wykładzin antypoślizgowych z atestem, honorowane przez UDT”

W związku z odpowiedzią na pytanie 5 Zamawiający modyfikuje zapis punktu B dotyczący opisu urządzenia.

W specyfikacji jest:

,, Opis urządzenia:

- elektryczna platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych o napędzie śrubowym, fabrycznie nowa

- prędkość podnoszenia i opuszczania max 0,2 m/s,

- udźwig: min 300 kg,

- wysokość podnoszenia: 1,4 m,

- ilość przystanków/dojść: 2/2 przelot 180º,

- maszynownia w obrębie szybu,

- zasilanie: 230V – 1,5 kW,

- drzwi szybowe jednoskrzydłowe, ręcznie otwierane, 2 szt.,

- platforma: odkryta – przelotowa 180º,

- wymiary platformy: 900x1360x1100mm,

- podłoga: aluminium ryflowane,

- panel sterujący: pionowy z dużymi przyciskami, płyta sensorowa,

- dodatkowa listwa bezpieczeństwa na platformie,

- kasety wezwań: hermetyczne z przyciskami, bez zabezpieczenia kluczykowego – 2 szt.’’

powinno być:

Opis urządzenia:

- elektryczna platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych o napędzie śrubowym, fabrycznie nowa

- prędkość podnoszenia i opuszczania max 0,2 m/s,

- udźwig: min 300 kg,

- wysokość podnoszenia: 1,4 m,

- ilość przystanków/dojść: 2/2 przelot 180º,

- maszynownia w obrębie szybu,

- zasilanie: 230V – 1,5 kW,

- drzwi szybowe jednoskrzydłowe, ręcznie otwierane, 2 szt.,

- platforma: odkryta – przelotowa 180º,

- wymiary platformy: 900x1360x1100mm,

- podłogi wykonane z wykładzin antypoślizgowych z atestem, honorowane przez UDT

- panel sterujący: pionowy z dużymi przyciskami, płyta sensorowa,

- dodatkowa listwa bezpieczeństwa na platformie,

-      kasety wezwań: hermetyczne z przyciskami, bez zabezpieczenia kluczykowego – 2 szt.

Zmianie ulega również Formularz Ofertowy (2), który przyjmuje postać:

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Zewnętrzna, samoobsługowa platforma dla niepełnosprawnych

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczna platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych o napędzie śrubowym | Tak |  |
|  | Prędkość podnoszenia i opuszczania max 0,2 m/s | Tak, podać |  |
|  | Udźwig: min 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Wysokość podnoszenia: 1,4 m | Tak |  |
|  | Ilość przystanków / dojść: 2/2 przelot 180º | Tak |  |
|  | Maszynownia w obrębie szybu | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V – 1,5kW | Tak |  |
|  | Drzwi szybowe jednoskrzydłowe, ręcznie otwierane, 2 szt. | Tak |  |
|  | Platforma: odkryta – przelotowa 180º | Tak |  |
|  | Wymiary platformy: 900x1360x1100mm | Tak |  |
|  | Podłogi wykonane z wykładzin antypoślizgowych z atestem, honorowane przez UDT | Tak |  |
|  | Panel sterujący: pionowy z dużymi przyciskami, płyta sensorowa | Tak |  |
|  | Dodatkowa listwa bezpieczeństwa na platformie | Tak |  |
|  | Kasety wezwań: hermetyczne z przyciskami, bez zabezpieczenia kluczykowego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowa | Tak podać rok produkcji | * |

* W kolumnie ,,Parametry oferowane’’ należy wpisać ,,TAK’’ lub podać wielkość, zakres parametru.

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Dotychczasowy Formularz Ofertowy (2) traci ważność, oferty należy złożyć na aktualnym Formularzu!

=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000