Kalisz, dnia 30 maja 2012 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych do budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”

nr sprawy: 119/12

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1

Jak mają być zamontowane pełne drzwi w platformie bez szybu? Zamawiający wymaga drzwi pełnych w platformie bez szybu. Jest to technicznie niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem są bramki o wysokości 1100mm. Czy takie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis urządzenia dotyczący

„-drzwi szybowe jednoskrzydłowe, ręcznie otwierane, 2 szt.”

na zapis

„ - bramki jednoskrzydłowe pełne, ręcznie otwierane, wykonane  z przezroczystej plexi, 2 szt.’’

Jednocześnie Zamawiający rozszerza opis urządzenia o następujący zapis:

„ – konstrukcja całego urządzenia ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo”

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania barierek zamiast bramek.

Treść powyższej odpowiedzi oraz rozszerzenie opisu urządzenia stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z odpowiedzią na pytanie 1 Zamawiający zmienia zapis punktu B dotyczący opisu urządzenia, który przyjmuje postać:

Opis urządzenia:

- elektryczna platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych o napędzie śrubowym, fabrycznie nowa

- prędkość podnoszenia i opuszczania max 0,2 m/s,

- udźwig: min 300 kg,

- wysokość podnoszenia: 1,4 m,

- ilość przystanków/dojść: 2/2 przelot 180º,

- maszynownia w obrębie szybu,

- zasilanie: 230V – 1,5 kW,

- bramki jednoskrzydłowe pełne, ręcznie otwierane, wykonane  z przezroczystej plexi, 2 szt.

- platforma: odkryta – przelotowa 180º,

- wymiary platformy: 900x1360x1100mm,

- podłoga: aluminium ryflowane,

- panel sterujący: pionowy z dużymi przyciskami, płyta sensorowa,

- dodatkowa listwa bezpieczeństwa na platformie,

- kasety wezwań: hermetyczne z przyciskami, bez zabezpieczenia kluczykowego – 2 szt.,

- konstrukcja całego urządzenia ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania barierek zamiast bramek.

Zmianie ulega również Formularz Ofertowy (2), który przyjmuje postać:

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Zewnętrzna, samoobsługowa platforma dla niepełnosprawnych

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczna platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych o napędzie śrubowym | Tak |  |
|  | Prędkość podnoszenia i opuszczania max 0,2 m/s | Tak, podać |  |
|  | Udźwig: min 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Wysokość podnoszenia: 1,4 m | Tak |  |
|  | Ilość przystanków / dojść: 2/2 przelot 180º | Tak |  |
|  | Maszynownia w obrębie szybu | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V – 1,5kW | Tak |  |
|  | Bramki jednoskrzydłowe pełne, ręcznie otwierane, wykonane z przezroczystej plexi, 2 szt. | Tak |  |
|  | Platforma: odkryta – przelotowa 180º | Tak |  |
|  | Wymiary platformy: 900x1360x1100mm | Tak |  |
|  | Podłoga: aluminium ryflowane | Tak |  |
|  | Panel sterujący: pionowy z dużymi przyciskami, płyta sensorowa | Tak |  |
|  | Dodatkowa listwa bezpieczeństwa na platformie | Tak |  |
|  | Kasety wezwań: hermetyczne z przyciskami, bez zabezpieczenia kluczykowego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Konstrukcja całego urządzenia ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowa | Tak podać rok produkcji | * |

* W kolumnie ,,Parametry oferowane’’ należy wpisać ,,TAK’’ lub podać wielkość, zakres parametru.

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Formularz Ofertowy (2) zamieszczony w sprostowaniu wyjaśnień z dnia 24.05.2012r. traci ważność, oferty należy złożyć na formularzu powyżej!

Zamawiający wydłuża termin składania ofert i wprowadza zmianę w części  I. siwz.

W specyfikacji jest:

,, Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia  01  czerwca  2012 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia  01  czerwca  2012 r.’’

powinno być:

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia  12  czerwca  2012 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia  12  czerwca  2012 r.

=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000