WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

Montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 31 maja 2017 roku

# SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

##### Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 757 13 23.

- Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm.

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl.

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.)

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 106/17. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro biorąc pod uwagę średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254).

- Postępowanie zostanie przeprowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

- Zamówienie nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury „odwróconej”, w której zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. "Montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz

dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”.

- Okres w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach .......

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..........

- data zakończenia: do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ..........

- Główny kod CPV: Awaryjne urządzenia energetyczne – 31682530-4.

- Dodatkowe kody CPV: Akcesoria zasilające – 30237280-5, Roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3.

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie o potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 	Załącznik nr 2,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3,

- Wykaz dostaw - Załącznik nr 4,

- Wykaz osób - Załącznik nr 5,

- Projekt umowy - Załącznik nr 6,

- Projekt Wykonawczy – Załącznik nr 7,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR – Załącznik nr 8,

- Przedmiar robót – Załącznik nr 9.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
w budynku głównym (kondygnacja 4, segment A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny 
w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Montaż UPS-a i dedykowanej instalacji elektrycznej ma na celu zapewnienie ciągłości zasilania podłączonych urządzeń diagnostycznych i analitycznych w razie całkowitego zaniku zasilania elektrycznego.

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę przez wykonawcę przedmiotu zamówienia do zamawiającego,

- montaż rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką gG 25A w rozdzielnicy TGN4a,

- ułożenie przewodu zasilającego między TGN4a i RUPS,

- montaż rozdzielnicy RUPS,

- montaż  UPS wraz z bateriami,

- wykonanie instalacji dedykowanej dla urządzeń laboratoryjnych,

- wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej.

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na koszt 
i ryzyko wykonawcy,

- powiadomić zamawiającego o dacie dostawy oraz rozpoczęcia montażu przedmiotu zamówienia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją wykonawczą 
i obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonać wszystkie niezbędne pomiary,

- wykonać dokumentację powykonawczą,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń,

- zapewnić w okresie gwarancji serwis i konserwację zasilacza UPS zgodnie z zaleceniami producenta i postanowieniami zawartej umowy.

Po zrealizowaniu dostawy i instalacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

  - wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie

elektronicznej na płycie CD,

  - wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych (pomiar ciągłości przewodów ochronnych i fazowych, pomiar rezystancji izolacji, pomiar zabezpieczenia różnicowo- prądowego) - wykonanie powyższych pomiarów, prób i badań zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony,

  - przekazania zamawiającemu kart gwarancyjnych, DTR-ek z instrukcjami obsługi, kart eksploatacji i serwisu wraz z wykazem czynności serwisowych oraz certyfikatów/atestów/deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów (w języku polskim),

  - przeszkolenia personelu wskazanego przez zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń.

Wykonanie zobowiązań, o których mowa powyżej, zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry zasilacza UPS oraz opis instalacji elektrycznej, zostały określone w załączonej dokumentacji technicznej do SIWZ, tj.:

    - Projekcie Wykonawczym (Załącznik nr 7 do siwz),

    - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR (Załącznik nr do siwz).

Załączona dokumentacja stanowi integralną część SIWZ.

Uwaga:

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zamawiający załącza do SIWZ Przedmiar robót (Załącznik nr 9 do siwz), nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby wykonawca w uzgodnionym terminie przez strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy, przesłał kosztorys ofertowy uproszczony obejmujący wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o tym żądaniu drogą elektroniczną lub na piśmie.

Wymagane warunki realizacji zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia i instalacje fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, wyprodukowane nie wcześnie niż w 2016 roku, a także spełniające wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (siwz + załączniki). Na tą okoliczność wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść została zawarta w formularzu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia fachowo, sumiennie i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i normami (na tą okoliczność złoży oświadczenie), w szczególności zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t.j. z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2016r. nr 92, poz. 1570 t.j. z późn. zm.).

- Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócić prowadzonej przez zamawiającego działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów, personelu ani też spowodować uszkodzenia mienia zamawiającego.

- Wszystkie wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych wykonawc zobowiązuje się do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez zamawiającego w formie pisemnej,

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakres realizacji przedmiotowego zamówienia jest taki, jak określono w niniejszej siwz wraz z załącznikami i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w siwz i jej załącznikach.

W ramach zamówienia (i w jego cenie) wykonawca zobowiązany jest także:

- zorganizować zaplecze socjalno-techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- teren objęty robotami oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- bezwzględnie uzgadniać z zamawiającym termin i czas wykonania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

- z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w budynku funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, zakłócenie komunikacji itp.),

- po zakończeniu całości robót uporządkować na własny koszt teren robót.

Obowiązki i prawa Zamawiającego:

- Zamawiający udostępni wykonawcy teren prac montażowych, dokumentację istniejącej instalacji elektrycznej oraz dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie prac montażowych.

Obowiązki gwarancyjne, opieka serwisowa i konserwacja:

  - Wykonawca udzieli:

- min. 36 miesięcznej - max.72 miesięcznej /zgodnie z ofertą wykonawcy/ gwarancji na prace montażowe urządzeń oraz na prace instalacyjne,

- gwarancji na zamontowane urządzenia – zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu

zamówienia.

  - Wykonawca zapewni zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu zamówienia, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

  - Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis i konserwację UPS oraz urządzeń 
z nim związanych, zainstalowanych w ramach przedmiotu zamówienia. Serwis będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń, wg wytycznych, które obowiązkowo muszą być zawarte w DTR.

  - Jeżeli w okresie gwarancyjnym w przedmiocie zamówienia zostaną wykryte wady i usterki, to wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy, w terminach niżej określonych.

  - Obowiązki wynikające z gwarancji wykonawca zobowiązuje będzie podjąć w ciągu 12 godzin od zgłoszenia i wykonać w terminie uzgodnionym przez Strony (odpowiednim i stosownym do ujawnionych wad).

  - W przypadku nieprzybycia serwisu w czasie 12 godzin zamawiający ma prawo zlecić wykonanie napraw innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu zamówienia na nowy

(bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego

samego podzespołu. Za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające

funkcję przedmiotu umowy lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa 
        w pkt 5.

  - Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu zamówienia
 z eksploatacji zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

  - W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń lub wymiany ich części oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego urządzenia lub jego części, obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich, tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków umowy.

Wizja lokalna:

Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych robotami będącymi przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem robót - funkcjonujący budynek szpitalny.

Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Sekcją Inwestycji i Remontów, nr tel. 62 76 51 321

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu zasilacza UPS wraz z instalacją o wartości minimum brutto  80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każde zamówienie, albo co najmniej dwa

zamówienia, z których każde polegało na dostawie, montażu i uruchomieniu zasilacza UPS wraz z

instalacją o wartości minimum brutto 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złoty 00/100) każde

zamówienie;

- wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

- osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy I, kategorii „D” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828),

- osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy I, kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828).

- Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków

udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 i 2,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na

jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w części O, pkt 1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków

udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i 2 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania

się o zamówienie,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy) które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w części C, pkt 2a, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – druk wykazu

stanowi Załącznik nr 4 do siwz,

- dowody określające czy dostawy zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w części C, pkt 2b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi Załącznik nr 5 do siwz.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia o których mowa w części D, pkt 1,f -  dokumenty te potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- na wezwanie zamawiającego muszą złożyć dokumenty, o których mowa w częśći D, pkt 2, które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy mogą złożyć wspólnie,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty  -  waga 80%.

- Kryterium termin gwarancji na roboty montażowe i instalacyjne – ocenie podlegać będzie termin gwarancji na wykonane roboty montażowe i instalacyjne liczony w miesiącach, zaoferowany przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Najkrótszy termin gwarancji  jaki wykonawca może zaoferować wynosi 36 miesięcy, najdłuższy 72  miesiące  -  waga 20%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionych kryteriów muszą być zawarte w ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.

- Sposób oceny ofert:

  - Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------------------- X waga kryterium X 100

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin gwarancji na roboty montażowe i instalacyjne - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

---------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w

oparciu o wyżej wymienione kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z

ilością uzyskanych punktów.

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SIWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SIWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza ofertowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„ZAPYTANIE OFERTOWE – MONTAŻ CENTRALNEGO UPS-a O MOCY 10 kWA ORAZ DEDYKOWANEJ     INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKŁADZIE DIGNOSTYKI LABORTORYJNEJ”"

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT".

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 roku, poz. 1113 t.j. z późn. zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

1.   Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert,

##### zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie

##### dłuższy jednak niż 60 dni.

3.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria zamawiającego w godz. 700-1435 (3 kondygnacja, pokój 10).

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 09 czerwca 2017r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy

bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych (kondygnacja 3, pokój 7).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 09 czerwca 2017r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową lub e - mailową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub ostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po

godzinie 14:35 zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień

(odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania

źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub e-mailową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu zamówienia: Koordynator ds. Inwestycji i Remontów - mgr inż. arch. Seweryn Figlak, tel. 62 765 13 21,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13-97, St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna Dudek,
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

##### Zabezpieczenie należytego wykonani umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy.

##### Przed podpisaniem umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie

##### należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 10 % ceny ofertowej

##### brutto (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

3.   Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.  Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a)   w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,

##### przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

##### jednostkę samorządu terytorialnego,

##### przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

##### rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego

##### 6.  Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń uważa się datę złożenia

##### stosownego, ważnego dokumentu u zamawiającego.

##### 7.  W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, powinny one być wystawione na

##### okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

##### 8.  Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania

##### zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

##### 9.   Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

##### wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zmówienia,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

  - oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie odrzucona.

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem

zawarcia umowy.

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców  występujących wspólnie).

- Przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii uprawnień osób wykazanych w Wykazie osób załączonym do oferty.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

O.  Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

P.   Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

##### Q.    Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 106/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ............................................................................................................................................(nazwa postępowania), prowadzonego przez ................................................................................. (oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………….................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 106/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ......................................................................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez.................................................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ  część C.2.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............... polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: ………………………………………………………………………..................................................................................................., w następującym zakresie:

.......................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Sprawa nr 106/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                     FORMULARZ OFERTOWY

  - Kryteria wyboru oferty:

    - Cena brutto zamówienia:

| L.p. | Przedmiot zamówienia: Montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 | Wartość szacunkowa zamówienia netto [w PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość podatku VAT | Wartość szacunkowa zamówienia brutto [kol. 3 + kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | MATERIAŁY (UPS, rozdzielnic RUPS, przewody, itp.) |  |  |  |  |
| 2. | ROBOCIZNA (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie, pomiary dot. UPS oraz demontaż i montaż sufitu podwiesznego, itp.) |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  | * |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

- Okres gwarancji na roboty montażowe i instalacyjne:

| Termin gwarancji na wykonane roboty montażowe i instalacyjne: minimum 36 miesięcy - maksimum 72 miesiące* [wpisać w miesiącach] | Oferuję/-my termin gwarancji ........................-ce/-cy |
| --- | --- |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin gwarancji na roboty montażowe i instalacyjne”

III.   Przedstawiciel wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia:

........................................................ , tel. ...................

Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje serwis wykonawcy:

……………………………………………………………….....................................……tel. …….........……..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym w przypadku zgłaszania usterek, awarii:

.......…………………………………………………, tel. ……………… .

IV.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania na „Montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 7 ’’ oraz  z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

..................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego na następnej stronie

Sprawa nr 106/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY  - ciąg dalszy

2)   oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

3)   oferowane w ramach przedmiotu zmówienia urządzenia i instalacje są fabrycznie nowe, nieużywane oraz

nieeksponowane na wystawach i imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016,  a także spełniają wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ i jej załącznikach) oraz są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami;

##### 4)   przedmiot zamówienia wykonam fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami

##### technicznymi, standardami, normami prawa, zaleceniami, zasadami i wytycznymi obowiązującymi w tym

##### zakresie;

5)   posiadam niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania przedmiotu

zamówienia;

6)    zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w

razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem

zawartym w SIWZ i jej załącznikach, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym oraz w terminie

określonym przez zamawiającego w SIWZ;

7)   wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

8)   w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

..................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Sprawa nr 106/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..…….......................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W Y K A Z  W Y K O N A N Y C H  D O S T A W

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Data realizacji zamówienia [od dnia – do dnia] | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

................………………………………………

/podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Sprawa nr 106/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..…….......................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] i wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji 
   zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                                           .....................................................

/podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

-    ..........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z póź. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 106/17), strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.   Przedmiotem umowy jest montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji

elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.

Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- dostawę przez Wykonawcę przedmiotu umowy do Zamawiającego,

- montaż rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką gG 25A w rozdzielnicy TGN4a,

- ułożenie przewodu zasilającego między TGN4a i RUPS,

- montaż rozdzielnicy RUPS,

- montaż UPS wraz z bateriami,

- wykonanie instalacji dedykowanej dla urządzeń laboratoryjnych,

- uruchomienie przedmiotu umowy,

- wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zweryfikował opis przedmiotu zamówienia pod kątem zastosowanych rozwiązań i wskazanych parametrów urządzeń i materiałów i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.

§ 2

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ

- W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,

- powiadomić Zamawiającego o dacie dostawy oraz rozpoczęcia montażu i instalacji przedmiotu umowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- zamontować i zainstalować oraz uruchomić przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją wykonawczą 
i obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonać wszystkie niezbędne pomiary, o których mowa w ust. 2, pkt b niniejszego paragrafu,

- wykonać dokumentację powykonawczą,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń,

- zapewnić w okresie gwarancji serwis i konserwację zasilacza UPS zgodnie z zaleceniami producenta i postanowieniami zawartej umowy.

  - Po zrealizowaniu dostawy i instalacji będącej przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

    - wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie

elektronicznej na płycie CD, o której mowa w ust. 1, pkt e niniejszego paragrafu,

- wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych (pomiar ciągłości przewodów ochronnych i fazowych, pomiar rezystancji izolacji, pomiar zabezpieczenia różnicowo- prądowego) - wykonanie powyższych pomiarów, prób i badań. Przed każdym dokonywaniem pomiaru Wykonawca musi ten fakt zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym.

- przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych, DTR-ek z instrukcjami obsługi, kart eksploatacji i serwisu wraz z wykazem czynności serwisowych oraz certyfikatów/atestów/deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów (w języku polskim),

- przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń.

Wykonanie zobowiązań, o których mowa w punktach a)-d) powyżej, zostanie potwierdzone pisemnym

protokołem podpisanym przez obie Strony.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy fabrycznie nowych, nieużywanych oraz nieeksponowanych na wystawach lub imprezach targowych, sprawnych technicznie, bezpiecznych, kompletnych i gotowych do pracy, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku, a także spełniających bezwzględnie wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ + załączniki).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca w uzgodnionym terminie przez strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy, przesłał kosztorys ofertowy uproszczony obejmujący wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu drogą elektroniczną lub na piśmie.

  - W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania następujących czynności:

- zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przepisami,

- oznakowania tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi obszaru objętego robotami,

- bezwzględnego uzgadniania z Zamawiającym terminu i czasu wykonywania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

- maksymalnego ograniczania wszelkich uciążliwości wynikających z prowadzonych prac (kurz, hałas, zakłócenie komunikacji, itp.) z uwagi na to, iż prace są prowadzone w budynku funkcjonującego szpitala,

- uporządkowania na własny koszt terenu robót po zakończeniu całości realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy fachowo, sumiennie i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i normami, zaleceniami, zasadami i wytycznymi, w szczególności zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t.j. z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2016r., poz. 1570 t.j. z późn. zm.).

    - Wykonawca oświadcza, że legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, posiadających świadectwo kwalifikacyjne grupy I, kategorii „D” i „E” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Prace związane z realizacją przedmiotu umowy nie mogą zakłócić prowadzonej przez Zamawiającego

działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów,

personelu, ani też spowodować uszkodzenia mienia Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia, wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu umowy.

- Zakres realizacji przedmiotu umowy jest taki, jak określono w specyfikacji istotnych warunków zamówieni i jej załącznikach i ponadto zawiera wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w siwz i jej załącznikach.

§ 4

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren prac montażowych, dokumentację istniejącej instalacji elektrycznej oraz dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu umowy w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia:

a)  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ..................................  .

b)  Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając

w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

c)   Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,

dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma

prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót zamiennych, ani też wyrażania zgody na ich

wykonanie.

- Zamawiający może wskazać dodatkowe osoby ze swej strony w celu kontroli realizacji przedmiotu

umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren realizacji przedmiotu

umowy, wgląd do dokumentów, projektów itp.

- Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy nieodpłatnie dostęp do wody i energii elektrycznej dla potrzeb

realizacji przedmiotu umowy oraz wskaże ich miejsca poboru.

- Zamawiający zapewni współpracę z przedstawicielami Wykonawcy.

- Zamawiający odbierze wykonaną dokumentację powykonawczą oraz zrealizowany zgodnie z

umową zakres prac.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prac

montażowo-instalacyjnych.

§ 5

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i

urządzeń.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przystąpić do realizacji jej

przedmiotu.

- Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty

potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania wszelkich wyrobów i materiałów oraz urządzeń

montowanych/instalowanych w ramach przedmiotu umowy.

4.    Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania przedmiotu umowy: bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,

przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem

odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków.

5.   Wykonawca zagwarantuje, aby pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności dotyczące

przedmiotu umowy, posiadali stosowne identyfikatory,

6.   Utrzymanie w czasie realizacji prac montażowo/instalacyjnych porządku, bieżącego    usuwania

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości przedmiotu umowy

uporządkowanie terenu należy do obowiązków Wykonawcy.

7.    Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny

koszt mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z

winy Wykonawcy.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacją przedmiotu

umowy. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawuje: .............., tel. ......

9.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w

zakresie powadzonej  działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę przez cały okres

wykonywania przedmiotu umowy.

10.  Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prane dostarczonego sprzętu i wykonanych prac.

§ 6

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Termin (okres trwania) umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

2.   Za termin realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę prawidłowego wykonania całego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w §7 umowy.

§7

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1.    Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie:

- kompletności dostawy, montażu, instalacji i uruchomienie przedmiotu umowy,

- poprawności działania,

- dokonania czynności, o których mowa w §2, ust. 2 umowy, tj. przekazania dokumentacji powykonawczej, dokumentów, wykonania pomiarów oraz przeszkolenia osób.

2.    Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania

przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.   Prawidłowość wykonania przedmiotu umowy sprawdzą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

4.   Data protokolarnego odbioru (bez zastrzeżeń), o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w §10, ust. 2 umowy.

4.   Podpisany protokół końcowy odbioru (bez zastrzeżeń) warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury

na rzecz Zamawiającego.

5.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru wad, niezgodności lub

nieprawidłowości wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później

jednak niż przed upływem terminu określonego w §6, ust. 1  umowy, usunąć wszelkie stwierdzone

uchybienia.

§ 8

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.   Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację całości przedmiotu

ustala się na kwotę netto ...........PLN (słownie: ...........), brutto .......... PLN (słownie: ............), zgodnie z

ofertą cenową Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej

umowy.

- W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne oraz koszty związane z realizacją prac objętych umową - montaż, instalacja, itp.).

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru – bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 7 umowy.

- Faktura będzie przedstawiona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni od dokonania odbioru w formie protokołu.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.)

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 8, ust. 1 umowy, tj. w wysokości………………………… PLN (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i zostało wniesione w formie ............................ (jeżeli wniesione w innej formie niż w pieniądzu podać numer dokumentu i datę jego wystawienia) i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

      - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. Zobowiązanie wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres stanowi Załącznik nr 7a.

      - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

      - Ostateczny termin na przedłożenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia upływa w dniu ............... roku.

      - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

- 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 20% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca zapewnia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ................. /min. 36 miesięcy – max 72 miesiące/ na prace montażowo-instalacyjne oraz na zmontowane urządzenia – zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. Terminy gwarancji liczone są od dnia dokonania protokolarnego odbioru.

- Termin rękojmi równy jest terminowi gwarancji, lecz nie krótszy niż 5 lat.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatny serwis i konserwację UPS oraz urządzeń 
z nim związanych, zamontowanych i zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy. Serwis prowadzony musi być zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń, wg wytycznych, które obowiązkowo muszą być zawarte w DTR.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym w przedmiocie umowy zostaną wykryte wady i usterki, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy, w terminach niżej określonych.

- Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podjąć w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia i wykonać w terminie uzgodnionym przez Strony (odpowiednim i stosownym do ujawnionych wad).

- W przypadku nieprzybycia serwisu w czasie 12 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie napraw innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu zamówienia na nowy

(bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego

podzespołu. Za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję

przedmiotu umowy lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8

niniejszego paragrafu.

  - Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy objętego reklamacją z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

  - W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń lub wymiany ich części oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego urządzenia lub jego części, obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich, tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

  - Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje serwis Wykonawcy: ……………………………………………………………………tel. …………..

  - Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku zgłaszania usterek, awarii: …………............, tel. .................. .

  - Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

  - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 11

PODWYKONAWSTWO1

1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy  pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto ..................,

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ................... ,.

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej

umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,

którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych

fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki

za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach::

- za niewykonanie całego zakresu przedmiotu w terminie określonym w § 6, ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 8, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgodnie z w §10, ust. 8 umowy karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 8, ust. 1 umowy, za każde rozpoczęte następne 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, a nie podjęcia czynności przez Wykonawcę,

- za nieusunięcie stwierdzonych uchybień zgodnie z § 7, ust. 5 umowy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 8, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku rażącego naruszania zapisów §2 i §3 oraz § 5 umowy krę ujmown w wysokości 2,0 % wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz Strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – wykaz osób,

- Załącznik nr 3 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca:					                  	Zamawiający:

……........………..                                                                                                 …..…...…………..

_______________________

1 jeśli dotyczy

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.