Kalisz, dnia 2 czerwca 2010 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawa kardiowertera –defibrylatora resynchronizującego ”

nr sprawy: 124/10.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający pod podjęciem dostawa kardiowertera –defibrylatora resynchronizujacego wymaga zaoferowania sprzętu o energii 30J i podstawowych parametrach wymaganych czy życzy sobie zaawansowengo sprzętu? Jeśli tak prośba, zatem o jego wyspecyfikowanie.?

# Odpowiedź: Kardiowerter resynchronizujący  CRT-D  w komplecie

Wymagane parametry graniczne

|  | Opis parametru | Pożądane wartości parametru | Ośw.spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej (g) | 100 |  |
| 2 | Ilość szoków w jednej interwencji | min 6 |  |
| 3 | Rok produkcji -2010 | tak |  |
| 4 | Energia (J) | 35 J |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min trzy typy | tak |  |
| 6 | Automatyczny opis stanu baterii i elektrody | tak |  |
| 7 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | tak |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | tak |  |
| 9 | Elektrody do stymulacji lewej komory minimum trzy typ do wyboru | tak |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrody do lewego serca o różnych krzywiznach | tak |  |
| 11 | Elektrody współpracujące z dowolnym introducerem 8F | tak |  |
| 12 | Elektrody do defibrylacji jedno-, dwukoilowe,pasywne lub aktywne do wyboru | tak |  |
| 13 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości | min. 4 parametrów |
| 14 | Zapisy IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | tak |  |

UWAGA!

Wypełnioną tabelę z wyszczególnionymi parametrami należy dołączyć do oferty.

Powyższa tabela zostaj włączona do treści SIWZ jako załącznik nr 7 .

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wymaga obecności wykwalifikowanego lekarz, inżyniera podczas zabieg?

## Odpowiedź: Zamawiający wymaga obecności wykwalifikowanego lekarza podczas implantacji

Z poważaniem

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000