Kalisz, dnia 23 lipca 2010 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „Dostawa 2 szt. mikroskopów laboratoryjnych”.

nr sprawy: 134/10

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, informujemy, co następuje:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi  na następujące pytania dotyczące SIWZ w wyżej wymienionym przetargu;

Zamawiający  w Załączniku – Formularz Ofertowy-Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno - Uzytkowych określił rozwiązania konstrukcyjne , np;

pkt. 11 - Dostęp do żarówki od spodu mikroskopu zabezpieczony przed

niepożądanym wymontowaniem,

pkt.15 - Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.188mm x 134mm,

pkt. 17 - Stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie,

pkt, 28 - Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o

powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości

roboczej (WD):

pkt. 29 - Plan Achromat C obiektyw 4x. Odległość robocza 18.5 mm, apertura

numeryczna NA=0.10; obserwacja zarówno poprzez szkiełko

nakrywkowe jak i bez szkiełka nakrywkowego.

pkt. 30 - Plan Achromat C obiektyw 10x. Odległość robocza 10.6 mm, apertura

numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko

nakrywkowe.

pkt.31 - Plan Achromat C obiektyw 10x. Odległość robocza 10.6 mm, apertura

numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko

nakrywkowe.

pkt. 32 - Plan Achromat C obiektyw 100x, imersyjny. Odległość robocza 0.13

mm, apertura numeryczna NA=1.25, do preparatów ze szkiełkiem

nakrywkowym i bez szkiełka.

Powyższe parametry, są stosowanego tylko przez jedną firmę, co automatycznie eliminuje konkurencje w przetargu.

Takie określanie parametrów jest  niezgodne z zapisami Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami.  Szczegółowe  interpretacje i wyjaśnienia problemu zawiera WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2007 r. – Syg. Akt UZSP/ZO/0-43/07.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zamierza dopuścić do przetargu inne mikroskopy , np. f-my ZEISS, posiadającej rozwiązania techniczne równoważne lub znacznie lepsze oraz najlepsza optykę spośród wszystkich producentów mikroskopów, aby powyższe ogłoszenie spełniało warunki ustawy o przetargach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z rozwiązań technicznych określonych w „pkt. 11 Formularza Ofertowego (2)-Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Użytkowych” i jednocześnie podtrzymuje wszystkie pozostałe parametry techniczne określone w SIWZ „Formularza Ofertowego (2).

Uwaga!!

W wyniku udzielonej odpowiedzi Formularz Ofertowy (2)-Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Użytkowych otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie dotychczasowy „Formularz Ofertowy (2)” załączony do SIWZ traci ważność.

Oferty prosimy składać na formularzu aktualnym

UWAGA!!

Zamawiający informuje, że przedłuża terminu składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 28 lipca 2010 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 28 lipca 2010 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

Aktualny Formularz Ofertowy (2)

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Użytkowych

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..

Urządzenie/wersja: ……………………………………………………………………………………………………………….

Producent/kraj:……………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji:…………………………..

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Statyw mikroskopu: |
|  | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia | Tak |  |
|  | Współosiowa śruba mikro i makro | Tak |  |
|  | Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro | Tak |  |
|  | Układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro. | Tak |  |
| Optyka: |
|  | W systemie korekcji do nieskończoności. | TAK |  |
|  | Długość optyczna obiektywów 45mm | TAK |  |

ciąg dalszy na następnej stronie

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Użytkowych c.d

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie: |
|  | Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy min. 6V 30W. | TAK |  |
|  | Oświetlenie wg systemu Koehlera. | TAK |  |
|  | Wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia. | TAK |  |
|  | Wbudowana, regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia. | Tak |  |
|  | Wbudowany filtr światła dziennego LBD. | TAK |  |
| Kondensor: |
|  | Kondensor Abbego o aperturze NA=1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową | TAK |  |
| Uchwyt rewolwerowy: |
|  | Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 4 obiektywów. | TAK |  |
| Stolik: |
|  | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.188mm x 134mm. | TAK - Podać |  |
|  | O trwałej powłoce ceramicznej zabezpieczonej przed porysowaniem, | Tak |  |
|  | Stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, | TAK |  |
|  | Z uchwytem na jeden lub dwa preparaty jednocześnie po lewej stronie, | TAK |  |
|  | Przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, | TAK |  |
|  | Zakres przesuwu co najmniej 76mm na 50mm. | TAK - Podać |  |

ciąg dalszy na następnej stronie

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Użytkowych c.d

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasadka okularowa: |
|  | Nasadka binokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, | TAK |  |
|  | Nasadka okularowa o polu widzenia FN=20, | TAK |  |
|  | Z regulacją rozstawu okularów w zakresie min 48-75 mm | TAK |  |
|  | Z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii. | TAK |  |
| Okulary: |
|  | Okulary szerokopolowe o FN=20 | TAK |  |
|  | Powiększenie 10x | TAK |  |
|  | Ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi | TAK |  |
| Obiektywy |
|  | Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): | TAK |  |
|  | Plan Achromat C obiektyw 4x. Odległość robocza 18.5 mm, apertura numeryczna NA=0.10; obserwacja zarówno poprzez szkiełko nakrywkowe jak i bez szkiełka nakrywkowego. | TAK |  |
|  | Plan Achromat C obiektyw 10x. Odległość robocza 10.6 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. | TAK |  |
|  | Plan Achromat C obiektyw 40x. Odległość robocza 0.6 mm, apertura numeryczna NA=0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. | TAK |  |
|  | Plan Achromat C obiektyw 100x, imersyjny. Odległość robocza 0.13 mm, apertura numeryczna NA=1.25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka. | TAK |  |

ciąg dalszy na następnej stronie

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Użytkowych c.d

| L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie uzupełniające: |
|  | Kabel zasilający | TAK |  |
|  | Dodatkowa żarówka halogenowa 6V 30W, | TAK |  |
|  | Plastykowy pokrowiec ochronny, | TAK |  |
|  | Syntetyczny olejek immersyjny pojemnik min.8cc. | TAK |  |
|  | Bezpyłowe bibułki do czyszczenia optyki | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy: |
|  | Wyposażenie do mikrofotografii | TAK |  |
|  | Wyposażenie do obserwacji w ciemnym polu, | TAK |  |
|  | Przystawka konsultacyjna dla drugiego obserwatora z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym, | TAK |  |
|  | Przystawka fluorescencyjna z ledowym źródłem światła | TAK |  |
| Inne: |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Odpowiednie dokumenty (CE, zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, atesty, certyfikaty itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry muszą być potwierdzone w dołączonej do oferty oryginalnej dokumentacji technicznej od producenta urządzenia przetłumaczona na język polski.

Brak wyszczególnionego parametru w opisie traktowany będzie jako brak parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/