.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (21)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 20

1. Skaner kaset rtg – 1 szt.

Typ/model skanera: ...............................................................................................

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SKANER KASET RTG |  |  |
| 1. | Urządzenie jednoslotowe | Tak |  |
| 2. | Obsługa kaset formatu: 18x24 cm 24x30 cm 15x30 cm 35x35 cm 35x43 cm | Tak |  |
| 3. | Odczyt i przesyłanie obrazu w min. 12 bitach | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość ręcznego skasowania płyty (poza cyklem odczytu) z poziomu technika | Tak |  |
| 5. | Waga ≤ 100 kg | TAK / PODAĆ |  |
| 6. | Powierzchnia podstawy ≤ 0,3 m2 | TAK / PODAĆ |  |
| 7. | Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety dla kasety 35x43 cm (odczyt w rozdzielczości co najmniej 10 pikseli/mm) < 60 s | TAK / PODAĆ |  |
| 8. | Wydajność obróbki dla płyt 35x43 cm i rozdzielczości minimum 10 pikseli/mm ≥ 60 płyt/h | TAK / PODAĆ |  |
| 9. | Minimalna wielkość plamki lasera odczytującego dla płyty 35 x 43 cm ≤ 90 μm | TAK / PODAĆ |  |
| 10. | Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 35 cm) dla płyty 35x43cm ≥ 4000 px | TAK / PODAĆ |  |
| 11. | Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 43 cm) dla płyty 35x43cm ≥ 4500 px | TAK / PODAĆ |  |
| 12. | Możliwość wyboru dokładności kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | Tak |  |
| 13. | Bezkontaktowy odczyt płyty obrazowej | Tak |  |
| 14. | Możliwość czyszczenia układu optycznego czytnika płyt obrazowych przez użytkownika | Tak |  |
| 15. | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu i/lub ponownego uruchamiania urządzenia | Tak |  |
| 16. | Zakres temperatur pracy co najmniej w zakresie od 15°C do 30°C | Tak |  |
| Płyty z kasetami |
| 1. | 35x43 cm ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową - 4 szt. | Tak |  |
| 2. | 35x43 cm – 4 szt. | Tak |  |
| 3. | 35x35 cm – 4 szt. | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (21) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/ Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | 15x30 cm - 4 szt. | Tak |  |
| 5. | 24x30 cm - 4 szt. | Tak |  |
| 6. | 18 x 24 cm - 4 szt. | Tak |  |
| 7. | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) ≥ 45 000 | TAK / PODAĆ |  |
| 8. | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element), umożliwiająca wymianę samej płyty obrazowej | Tak |  |
| 9. | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak / Podać ≥ 36 – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

2. Stacja technika rtg – 1 szt.

Typ/model stacji technika: .....................................................................................

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STACJA TECHNIKA RTG |  |  |
| 1. | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta oferowanego w pkt. 1 skanera | Tak |  |
| 2. | Monitor konsoli technika o przekątnej co najmniej 23 cale, dotykowy | TAK / PODAĆ |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (21) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Możliwość rozbudowy o obsługę paneli DR | Tak |  |
| 4. | Zasilacz UPS umożliwiający dokończenie obróbki zdjęć, ich wysyłkę i bezpieczne zamknięcie systemu | Tak |  |
| 5. | Wyświetlanie listy badań: zarejestrowanych do wykonania, wstrzymanych i zakończonych | Tak |  |
| 6. | Obsługa zleconych badań poprzez protokół DICOM Worklist | Tak |  |
| 7. | Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta | Tak |  |
| 8. | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 9. | Obsługa oprogramowania stacji technika poprzez ekran dotykowy z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy | Tak |  |
| 10. | Możliwość wydruku zdjęcia na drukarce DICOM z poziomu technika | Tak |  |
| 11. | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: zmiana jasności i kontrastu, obracanie/odbijanie, maskowanie | Tak |  |
| 12. | Możliwość włączania/wyłączania algorytmów obróbki | Tak |  |
| 13. | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |  |
| 14. | Przesyłanie obrazów na serwer lub stację lekarską w formacie DICOM | Tak |  |
| 15. | Funkcja dopasowywania obróbki obrazu do danej projekcji | Tak |  |
| 16. | Funkcja bieżącego dopasowywania jasności / kontrastu obrazu do preferencji użytkownika oraz wybranego ROI | Tak |  |
| 17. | Możliwość ręcznego wprowadzania danych o ekspozycji | Tak |  |
| 18. | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów bezpośrednio na konsoli technika | Tak |  |
| 19. | Możliwość wyboru stopnia kompresji i rozmiaru zdjęcia zapisywanego na nośniku wymiennym | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 20. | Możliwość odrzucania wykonanego zdjęcia (skasowania) | Tak |  |
| 21. | Wybór programu anatomicznego z listy | Tak |  |
| 22. | Możliwość zdefiniowania makra np. makro kręgosłup bok+AP powoduje zarejestrowanie dwóch projekcji | Tak |  |
| 23. | Możliwość wyświetlania obrazów w podziale na 1x1, 2x2, 2x3 | Tak/Nie |  |
| 24. | Możliwość ponownego otwarcia zakończonego badania w celu jego modyfikacji lub wykonania dodatkowych zdjęć | Tak |  |
| 25. | Możliwość konfigurowania zakładki z najczęściej używanymi operacjami – w tym także układu i funkcji przycisków (min. 12 funkcji) | Tak/Nie |  |
| 26. | Możliwość wykonania duplikatu naświetlonego obrazu w ramach tego samego badania w celu np. wprowadzenia różnych sposobów obróbki | Tak Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 27. | Narzędzie do zapisywania obrazów nieprzetworzonych na dysk konsoli lub pamięć przenośną celem wykonywania kontroli jakości | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (21) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Możliwość zmiany kolejności obrazów w serii i kolejności serii w wykonanym badaniu przed zakończeniem badania | Tak |  |
| 29. | Możliwość wyświetlenia obrazu w trybie pełnoekranowym | Tak |  |
| 30. | Funkcja pozytyw/negatyw | Tak |  |
| 31. | Przywracanie oryginalnego obrazu jednym kliknięciem | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 32. | Podgląd obrazu wysyłanego z naniesieniem wszystkich adnotacji (ręcznych i automatycznych), stempla, skali przed wysyłką lub wydrukiem | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 33. | Możliwość ukrywania paneli narzędziowych w trybie akwizycji i obróbki obrazów | Tak / Nie |  |
| 34. | Możliwość regulacji jasności i kontrastu obrazów przy pomocy kursora myszy na obrazie (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu) | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 35. | Możliwość regulacji powiększenia obrazu przy pomocy kółka myszy (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu) | Tak / Nie |  |
| 36. | Możliwość symulowania wyglądu zdjęcia po wydruku 1:1 dla różnych rozmiarów filmów | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 37. | Możliwość definiowania minimalnego zakresu obowiązkowych danych pacjenta | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 38. | Wyświetlanie aktualnej daty i godziny oraz zalogowanego użytkownika na ekranie konsoli | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 39. | Możliwość odrzucenia obrazu z podaniem przyczyny oraz z możliwością cofnięcia odrzucenia nawet po zamknięciu badania | Tak |  |
| 40. | Możliwość uruchomienia podłączenia zdalnego pulpitu z poziomu aplikacji stacji technika | Tak / Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 41. | Obsługa komunikatów DICOM Worklist, Send, Query/Retrive. Oferent dokona na własny koszt integracji dostarczanego aparatu i stacji technika z posiadanym przez Szpital systemem PACS i RIS prod. Pixel Technology w zakresie w/w komunikatów | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak / Podać ≥ 36 – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                         ................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (21) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/