.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (23)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 22

1. Stół opatrunkowy – 3 szt.

Typ urządzenia: ....................................................................................................

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Stół opatrunkowy elektryczny | Tak |  |
| 2. | Blat stołu 3-segmentowy, z czego 2 segmenty ruchome, segmenty tapicerowane | Tak |  |
| 3. | Długość stołu 1900mm (+/-100mm) | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Szerokość stołu 630mm (+/-20mm) | TAK / PODAĆ |  |
| 5. | Długość oparcia pleców 1000mm (+/-20mm) | TAK / PODAĆ |  |
| 6. | Długość siedziska 550mm (+/-20mm) | TAK / PODAĆ |  |
| 7. | Postawa z systemem chowanych nóg i blokowanych kółek | Tak |  |
| 8. | Składane podłokietniki tapicerowane | Tak |  |
| 9. | Wspomagana regulacja segmentu nóg | Tak |  |
| 10. | Segment nóg z możliwością wydłużania | Tak |  |
| 11. | Zdejmowana poduszka pod głowę | Tak |  |
| 12. | Uchwyt na prześcieradło papierowe w rolce | Tak |  |
| 13. | Regulowana stopka do nierównych podłóg | Tak |  |
| 14. | Segment nóg dzielony | Tak |  |
| 15. | Wałek do nóg | Tak |  |
| 16. | Podłokietnik | Tak |  |
| 17. | Regulacja segmentu oparcia w zakresie 0° do +85° (+/-5°) | TAK / PODAĆ |  |
| 18. | Regulacja segmentu nóg w zakresie 0° do -90° | Tak |  |
| 19. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 490mm do 950mm (+/-20mm) | TAK / PODAĆ |  |
| 20. | Tworzywowa osłona podstawy | Tak |  |
| 21. | Blat stołu oparty na dwóch ruchomych ramionach | Tak |  |
| 22. | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min. 200kg | TAK / PODAĆ ≥ 220 kg – 10 pkt |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.

...............................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (23) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak / Podać ≥ 36 – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych o ile naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – od daty zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 3. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/