.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 10

1. Kardiomonitor – 5 szt.

Typ/model urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
| 2. | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 3. | Wbudowane zasilanie (akumulator) umożliwiające kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 60 min. | Tak / Podać ≥ 90 min. – 10 pkt |  |
| 4. | Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie. Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze. | Tak |  |
| 5. | Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. Rama na moduły obrotowa, umożliwiająca ustawienie kąta między ramą a monitorem. | Tak |  |
| 6. | Konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
| 7. | Wysokiej jakość ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" (obraz o rozdzielczości min. 1024x768 pikseli), do prezentacji min. 8 krzywych jednocześnie | Tak / Podać |  |
| 8. | Możliwość podłączenia min. 15" ekranu powielającego | Tak / Podać |  |
| 9. | Wyjście analogowe EKG, wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia i synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
| 10. | Sterowanie poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. Możliwość sterowania z poziomu opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego. Możliwość sterowania z poziomu dodatkowego pilota zdalnego sterowania. Możliwość sterowania przyciskami na modułach. | Tak |  |
| 11. | Możliwość zaprogramowania min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawienia ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron | Tak / Podać |  |
| 12. | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni, z możliwością ustawienia jasności świecenia | Tak |  |
| 13. | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali. | Tak |  |
| 14. | Integracja w ramach dostawy oferowanego monitora z oferowaną centralą monitorującą | Tak |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o sieć bezprzewodową | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| MONITOROWANE PARAMETRY |
| --- |
| 1. | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 3 elektrod klipsowych do każdego monitora | Tak |  |
| 2. | Podstawowa analiza arytmii | Tak |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących | Tak / Nie Tak - 10 pkt |  |
| 4. | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń | Tak |  |
| 5. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -20,0 -(+) 20,0 mm | Tak |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora | Tak / Nie Tak - 10 pkt |  |
| 7. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji. | Tak / Podać |  |
| 8. | Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10- 40 s | Tak |  |
| 9. | Pomiar saturacji w zakresie od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2. Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału. W komplecie kabel główny i gumowy, łatwy w czyszczeniu czujnik na palec dla dorosłych. Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
| 10. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |
| 11. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Maksymalne ciśnienie napełniania mankietu dla niemowląt: 145 mmHg. Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nieprzekraczający 120 sekund, dla niemowląt nieprzekraczający 75 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1-240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module. W komplecie przewód interfejsowy z szybkozłączką, wielorazowe mankiety dla dorosłych w 2 rozmiarach oraz 3 mankiety dla pacjentów otyłych. | Tak / Podać |  |
| 12. | Funkcja stazy żylnej | Tak |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną: min. 2 kanały pomiarowe (tętnicze i OCŻ). Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych - w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. Funkcja kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację. Możliwość pomiaru parametrów PPV i SPV automatycznie z krzywej ciśnienia. Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania do 10 punktów pomiarowych. | Tak |  |
| 14. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru - w tym wpisanie własnych nazw etykiet. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy. | Tak |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami. Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres prezentujący graficznie definiowane wartości. | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                         ......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 16. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym wymienny pomiędzy stanowiskami bez udziału serwisu | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Możliwość rozbudowy o pomiar zużycia tlenu i produkcji CO2 przy pomocy czujnika nie wymagającego okresowej wymiany wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami lub zewnętrznego urządzenia. | Tak / Podać Pomiar za pomocą modułu - 10 pkt |  |
| 18. | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |
| 19. | Kalkulator dawek leków | Tak |  |
| 20. | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | Tak |  |
| 21. | Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca etc.) | Tak |  |
| 22. | Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej lub rejestratorze (z opcją wydruku do 4 przebiegów). | Tak |  |
| 23. | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |
| 24. | System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu, po którym następuje przesłanie alarmu | Tak |  |
| 25. | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | Tak |  |
| 26. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 24 godzinne | Tak |  |
| 27. | Min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | Tak |  |
| 28. | Możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem | Tak |  |
| 29. | Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień. | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak / Podać ≥36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych - od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych gdy nie zachodzi konieczność wymiany części oraz w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni roboczych gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych | Tak |  |
| 4. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 4. | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 5. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |
| 7. | Wykonawca dostarczy uchwyty do zamocowania kardiomonitorów na szynach mocujących nadłóżkowych – w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu nr 23/17 ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ który dostarczy wyżej wymienione szyny. | Tak |  |

......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

2. Kardiomonitor do intensywnej opieki (monitor funkcji życiowych) (ekg, SpO2, kapnograf, NIBP, IBP, temperatura, OCŻ-1 na obszar) – 6 szt.

Typ/model urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
| 2. | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 3. | Wbudowane zasilanie (akumulator) umożliwiające kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 60 min. | Tak / Podać |  |
| 4. | Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie. Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze. | Tak |  |
| 5. | Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. Rama na moduły obrotowa, umożliwiająca ustawienie kąta między ramą a monitorem. | Tak |  |
| 6. | Konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
| 7. | Wysokiej jakość ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" (obraz o rozdzielczości min. 1024x768 pikseli), do prezentacji min. 8 krzywych jednocześnie | Tak / Podać |  |
| 8. | Możliwość podłączenia min. 15" ekranu powielającego | Tak |  |
| 9. | Wyjście analogowe EKG, wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia i synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
| 10. | Sterowanie poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. Możliwość sterowania z poziomu opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego. Możliwość sterowania z poziomu dodatkowego pilota zdalnego sterowania. Możliwość sterowania przyciskami na modułach. | Tak |  |
| 11. | Możliwość zaprogramowania min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawienia ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron | Tak / Podać |  |
| 12. | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni, z możliwością ustawienia jasności świecenia | Tak |  |
| 13. | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali. | Tak |  |
| 14. | Integracja w ramach dostawy oferowanego monitora z oferowaną centralą monitorującą | Tak |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o sieć bezprzewodową | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| MONITOROWANE PARAMETRY |
| --- |
| 1. | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora | Tak |  |
| 2. | Podstawowa analiza arytmii | Tak |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących | Tak |  |
| 4. | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń | Tak |  |
| 5. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -20,0 -(+) 20,0 mm | Tak |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora | Tak / Nie Tak - 10 pkt |  |
| 7. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 0dd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji. | Tak |  |
| 8. | Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10 – 40 s | Tak |  |
| 9. | Pomiar saturacji w zakresie min. od 0-100% przy niskiej prefuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2. Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału. W komplecie kabel główny i gumowy, łatwy w czyszczeniu, czujnik na palec dla dorosłych. Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
| 10. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |
| 11. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy: 10-270 mmHg. Maksymalne ciśnienie napełniania mankietu dla niemowląt: 145 mmHg. Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nie przekraczający 120 sekund, dla niemowląt nie przekraczający 75 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1-240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module. W komplecie przewód interfejsowy z szybkozłączką, wielorazowe mankiety dla dorosłych w 2 rozmiarach oraz 3 mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak |  |
| 12. | Funkcja stazy żylnej | Tak |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną: min. 2 kanały pomiarowe (ciśnienie tętnicze i OCŻ). Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych - w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. Funkcja kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację. Możliwość pomiaru parametrów PPV i SPV automatycznie z krzywej ciśnienia. Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania do10 punktów pomiarowych. W komplecie kabel główny i 2 czujniki na tor pomiarowy. | Tak |  |
| 14. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru - w tym wpisanie własnych nazw etykiet. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy lub do temperatury głębokiej. | Tak |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami. Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres prezentujący graficznie definiowane wartości. | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                ......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 16. | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym wymienny pomiędzy stanowiskami bez udziału serwisu. W komplecie akcesoria niezbędne do wykonania pomiaru. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Możliwość rozbudowy o pomiar zużycia tlenu i produkcji CO2 przy pomocy czujnika nie wymagającego okresowej wymiany wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami lub zewnętrznego urzadzenia. | Tak / Podać Za pomocą modułu - 10 pkt |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG - moduł wymienny, 4 kanały EEG z rozpoznawaniem EMG. Możliwość pomiaru z elektrodą referencyjną lub bipolarną. Automatyczna kontrola i rozpoznanie odprowadzeń. Pomiar za pomocą modułu lub urzadzenia zewnętrznego | Tak / Podać Za pomocą modułu - 10 pkt |  |
| 19. | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |
| 20. | Kalkulator dawek leków | Tak |  |
| 21. | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | Tak |  |
| 22. | Możliwość podłączenia i wyświatlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca etc.) | Tak |  |
| 23. | Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej lub rejestratorze (z opcją wydruku do 4 przebiegów). | Tak |  |
| 24. | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |
| 25. | System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu | Tak |  |
| 26. | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | Tak |  |
| 27. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 24 godzinne | Tak |  |
| 28. | Min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | Tak |  |
| 29. | Możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem | Tak |  |
| 30. | Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień. | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/Podać ≥ 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych - od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych gdy nie zachodzi konieczność wymiany części oraz w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni roboczych gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych | Tak |  |
| 4. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                ......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 4. | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) |  |  |
| 7. | Wykonawca dostarczy uchwyty do zamocowania kardiomonitorów na szynach mocujących nadłóżkowych – w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu nr 23/17 ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ który dostarczy wyżej wymienione szyny. | Tak |  |

3. Centrala monitorująca – 2 szt.

Typ/model urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Centrala monitorująca wyposażona w 2 ekrany LCD kolorowe o przekątnej min. 22” o wysokiej rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak / Podać |  |
| 2. | Sterowanie poprzez mysz USB i klawiaturę USB. Możliwość rozbudowy o sterowanie dotykowe. | Tak |  |
| 3. | Prezentacja graficzna | Tak |  |
| 4. | Stanowisko centralnego monitorowania obsługujące min. 11 kardiomonitorów, wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie min. 11 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego. | Tak |  |
| 5. | Ilość wyświetlanych jednoczasowo krzywych z jednego monitora stacjonarnego minimum 4 (możliwość wyboru parametrów) przy monitorowaniu wszystkich pacjentów. Min. 10 sekund wyświetlanej krzywej. | Tak |  |
| 6. | Ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 (możliwość wyboru parametrów) | Tak |  |
| 7. | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych | Tak |  |
| 8. | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu | Tak |  |
| 9. | Możliwość podglądu min. 8 mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) | Tak |  |
| 10. | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych pacjentów | Tak |  |
| 11. | Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie sieci | Tak |  |
| 12. | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | Tak |  |
| 13. | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | Tak / Podać Szerszy zakres - 10 pkt |  |
| 14. | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze z poziomu centrali | Tak |  |
| 15. | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                 ...............................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (11) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 16. | Centrala wyposażona w pamięć zdarzeń alarmowych każdego pacjenta | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Wprowadzanie danych pacjenta (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | Tak |  |
| 18. | Raporty | Tak |  |
| 19. | Opcja holterowska tzw. "full disclosure" co najmniej 24 godzin – możliwość rozbudowy do 144 godzin. | Tak / Podać Szerszy zakres 10 pkt |  |
| 20. | Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej A4. Możliwość podłączenia drukarki termicznej | Tak |  |
| 21. | Drukowanie raportów w postaci plików w formacie PDF: - krzywych dynamicznych - zapamiętanych zdarzeń alarmowych Drukowanie: - tabeli alarmów - trendów graficznych - trendów tabelarycznych - przeglądu NIBP - informacji o pacjencie | Tak |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie Combo - dane telemetryczne widoczne na ekranie kardiomonitorów podłączonych do centrali | Tak |  |
| 23. | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych do centrali niezależnie od kardiomonitorów i wyświetlanie danych z tych urządzeń na ekranie centrali | Tak – Podać listę urządzeń / Nie Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy centrali o bezpośrednie przesyłanie zapisów Full Disclousure EKG do systemów Holterowskich (podać jakich) | Tak / Podać |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o analizę spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń bezpośrednio na centrali i przesyłanie tych analiz do systemów archiwizacji EKG w postaci "raw data" - podać systemy | Tak / Podać |  |
| 26. | Podłączenie oferowanych kardiomonitorów do oferowanej centrali monitorującej | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/Podać ≥ 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych - od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych gdy nie zachodzi konieczność wymiany części oraz w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni roboczych gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych | Tak |  |
| 4. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/